## Slide 1: Proyecto Corto 1 Laboratorio de Diseño de Sistemas Digitales Profesor: Dr. Ing. Alfonso Chacón Semestre II 2016
Luis Leon Vega
Keylor Mena Venegas
Luis Merayo Gatica

## Slide 2: Nivel 1
ENTRADAS
Clock: entrada que da la sincronía entre los bloques
Reset: entrada que reinicia los bloque para la sincronía.
Cambio de tono (Tone): interruptor que permite alterar el tono
Cambio de color (Color): interruptor que permite alterar el color de las letras o la pantalla
Lp: permite seleccionar el cambio de color entre la pantalla o las letras
Up/Down: botones que permiten cambiar el color y el tono de la pantalla y las palabras
SALIDAS
V-Sync: salida que controla la sincronía vertical de la pantalla.
H-Sync: Salida que controla la sincronía horizontal de la pantalla.
B: salida al monitor que controla la salida del color azul
R: salida al monitor que controla la salida del color rojo
G: salida al monitor que controla la salida del color verde

## Slide 3: Nivel 2
Generadores de sincronía
H-Sync
V-Sync
15KHz
60Hz
Contadores
10
10
50 MHz
Clock
Generador de tiempo de pixel
25 MHz
Control de color
Datos de prueba
5
Botones
Lp, Up, Down, Tone, Color
R
G
B
3
3
2
Reset

## Slide 4
Generador de tiempo de Pixel: Permite generar la frecuencia base de aparición de cada pixel en toda la pantalla. Según lo leído, debe ser 25MHz
Contadores: Permiten realizar un recorrido horizontal por toda la señal de video y un recorrido vertical
Generadores de sincronía: Generan las señales de barrido horizontal y vertical para poder desplazar el foco de la pantalla.
Datos de prueba: Será el bloque donde se almacenen los datos de prueba, que serán desplegados en la pantalla.
Control de color: Será donde se controle el color de los datos desplegados en el monitor y, además, se emitirán las señales de color al monitor.